Elastyczne przewody hydrauliczne mają zastosowanie głównie w napędach i sterowaniach hydraulicznych. Stosuje się je do urządzeń, w których czynnikiem roboczym są oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu, woda. Elastyczne przewody hydrauliczne są wykonane z węża gumowego z jednym, dwoma lub czterema oplotami z drutu stalowego, na końcach którego, zaciśnięte są metalowe końcówki. Końcówki wykonane są ze stali i pokryte ochronną powłoką cynkową. 

Dobór przewodów do poszczególnych zastosowań zależy od bardzo wielu czynników:

wartości ciśnienia i jego rodzaju (statyczne i dynamiczne),
typu końcówek jakie są zaciśnięte na wężu,
temperatury czynnika roboczego,
temperatury otoczenia,
wielkości współczynników bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy dotyczące budowy niektórych urządzeń

          W razie potrzeby dodatkowo stosujemy osłony metalowe, plastikowe oraz tekstylne zapobiegające mechanicznym uszkodzeniom przewodów. 
Nowością w ofercie produkcyjnej jest możliwość zakuwania węży multispiralnych (4-6 oplotów, typ R-13 i R-15) o dużych średnicach i o niespotykanych dotąd dopuszczalnych wartościach maksymalnego ciśnienia roboczego

Typy końcówek stosowanych do elastycznych przewodów hydraulicznych:

| GWINT | TYP | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DN | ZAKRES CIŚNIENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| METRYCZNY | DKL, DKOL, DKS, DKOS, CEL, CES, KOBLECO, JIS-K (KOMATSU), DKM, AGM, DKF, CEF, CGM | 05-51 | 250-40 bar |
| BSP | DKR, DKR OR, AGR, DKR-F, AGR-F, JIS-T (TOYOTA), POCLAIN | 06-51 | 225-88 bar |
| JIC | DKJ, AGJ, SAE-OR, SIF | 05-51 | 415-80 bar |
| SAE (FLANSZOWE) | SFL-3, SFL-6, SFL-9, SFL-3L, SFL-6L | 12-51 | 400-165 bar |
| NPTF | AGN, DKN | 05-51 | 450-172 bar |
| ORFS (CATEPILAR) | DKO, AGO | 06-38 | 420-250 bar |
| STECKO |  | 06-51 | 230-70 bar |
| BANJO (OCZKOWE) | RNR, RNM | 06-25 | 230-140 bar |
| KARCHER |  | 06-10 | 250 bar |
| RUROWE | BEL, BES | 05-38 | 400 bar |
| SUPER CAT, FRENCH GAS, INTERLOCK, MULITISPIRALNE, "ONE PIECE" (PARKER) |  |  |  |

Na specjalne zamówienie zakuwamy na końcówkach ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej!

Typy węży stosowanych do elastycznych przewodów hydraulicznych:

| TYP WĘŻA | NORMA | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DN | ZAKRES CIŚNIENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 SN | DIN EN 853 - 1SN | 05-51 | 250-40 bar |
| 1 SC | DIN EN 857 - 1SC | 06-25 | 225-88 bar |
| 2 SN | DIN EN 853 - 2SN | 05-51 | 415-80 bar |
| 2 SC | DIN EN 857 - 2SC | 06-25 | 400-165 bar |
| Węże do urządzeń myjących jedno oplotowe | Exceed EN 857 1SC | 06-12 | 250 bar |
| Węże do urządzeń myjących dwu oplotowe | Exceed EN 857 2SC | 06-12 | 400 bar |
| 4 SP | DIN EN 856 - 4SP | 06-51 | 450 - 172 bar |
| 4 SH | DIN EN 856 - 4SH | 19-51 | 420 - 250 bar |
| R 13 | EN 856 SAE 100 R13 | 19-51 | 345 bar |
| R 15 | SAE 100 R15 | 19-51 | 420 bar |
| Węże teflonowe gładkie | FDA, DVGW, BFR | 03-25 | 275 - 55 bar |
| Węże teflonowe karboane | FDA, DVGW, BFR | 10-95 | 120 - 15 bar |
| Węże termoplastycze R7 (pojedyncze, podwójne) | SAE 100 R7 | 03-25 | 120 - 70 bar |
| Węże termoplastyczne R8 | SAE 100 R8 | 03-25 | 420 - 140 bar |
| Węże termoplastyczne 1 SB | Exceed UNI EN 853 1ST, EN 853 1SN, EN 857 1SC | 05-25 | 360 - 95 bar |
| Węże termoplastyczne 2 SB | Exceed UNI EN 853 2ST, EN 853 2SN, EN 857 2SC | 06-20 | 400 - 150 bar |
| Węże termoplastyczne pomiarowe | - | 02-04 | 630 bar |
| Węże termoplastyczne do malowania natryskowego | R7, R8, 1SB, 2SB, VHP | 05-20 | 700 - 115 bar |
| Węże termoplastyczne do kanalizacji | - | 10-32 | 280 - 175 bar |

Zakuwamy również przewody mające dopuszczenie do pracy w górnictwie!