| Kompresor MCH13/ET | MCH13 ET to jeden z najpopularniejszych kompresorów stosowanych w Straży Pożarnej i centrach nurkowych oraz w klubach nurkowych. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy przy wysokiej wydajności, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest dwoma litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Wyposażony jest w silnik elektryczny Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 330bar z szybkością 215l/min. Wydajność 215l/ Wyjścia 2x200 i 2x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 125 kg |
| --- | --- |
| Kompresor MCH13/ET COMPACT | MCH13ET COMPACT bardzo popularny kompresor stosowany w Straży Pożarnej i centrach nurkowych To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy przy wysokiej wydajności, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest dwoma litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Wyposażony jest w silnik elektryczny Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 330bar z szybkością 215l/min. Wersja bardzo cicha dzięki zastosowaniu profesjonalnego wyciszenia Wydajność 215l/ Wyjścia 2x200 i 2x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 155 kg Wersja wyciszona (stacjonarna) |
| Kompresor MCH13/SH | MCH13 to jeden z najpopularniejszych kompresorów stosowanych w Strażach Pożarnych icentrach nurkowych oraz w klubach nurkowych. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy przy wysokiej wydajności, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest dwoma litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Wydajność 215l/min Napęd silnik spalinowy 4-ro suwowy Honda 2x200bar i 2x300 bar . |
| Kompresor MCH16/ET | MCH16 ET to jeden z najpopularniejszych kompresorów stosowanych w Straży Pożarnej i centrach nurkowych oraz w klubach nurkowych. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy przy wysokiej wydajności, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest dwoma litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Wyposażony jest w silnik elektryczny Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 330bar z szybkością 265l/min. Wydajność 265 l/min Wyjścia 2x200 i 2x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 125 kg |
| Kompresor MCH16/ET COMPACT | MCH16ET COMPACT bardzo popularny kompresor stosowany w Straży Pożarnej i centrach nurkowych To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy przy wysokiej wydajności, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest dwoma litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Wyposażony jest w silnik elektryczny Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 330bar z szybkością 265l/min. Wersja bardzo cicha dzięki zastosowaniu profesjonalnego wyciszenia Wydajność 265l/ Wyjścia 2x200 i 2x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 155 kg Wersja wyciszona (stacjonarna) |
| Kompresor MCH16/SH | ColtiSub MCH 16. MCH16 to jeden z najpopularniejszych kompresorów stosowanych w centrach nurkowych oraz przez kluby nurkowe. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy o podwyższonej, wysokiej wydajności, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Wydajność 265l/min Napęd silnik spalinowy 4-ro suwowy Honda 2x200bar i 2x300 bar |
| Kompresor MCH18/ET | MCH18 ET to jeden z najpopularniejszych kompresorów stosowanych w Straży Pożarnej i centrach nurkowych oraz w klubach nurkowych. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy przy wysokiej wydajności, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest dwoma litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Wyposażony jest w silnik elektryczny Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 330bar z szybkością 300 l/min. Wydajność 300 l/min Wyjścia 2x200 i 2x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 125 kg |
| Kompresor MCH18/ET COMPACT | MCH18ET COMPACT bardzo popularny kompresor stosowany w Straży Pożarnej i centrach nurkowych To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy przy wysokiej wydajności, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest dwoma litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Wyposażony jest w silnik elektryczny Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 330bar z szybkością 300l/min. Wersja bardzo cicha dzięki zastosowaniu profesjonalnego wyciszenia Wydajność 300 l/min Wyjścia 2x200 i 2x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 155 kg Wersja wyciszona (stacjonarna) |
| Kompresor MCH26/ET COMPACT | MCH26 ET COMPACT to sprężarka mieszcząca w jednej obudowie dwie głowice sprężające modelu MCH13. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy z bardzo wysoką wydajnością (sumarycznie 430l/min), tankujący jednocześnie 4 butle, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowice posiadają po 3 stopnie sprężania, wyposażone są w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest 4 litrami oleju (2x2l), chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 330bar z szybkością 420l/min. Wydajność 420l/min Wyjścia 4x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 300 kg Wersja wyciszona (stacjonarna) |
| Kompresor MCH30 OPEN | MCH30 OPEN to potężna sprężarka oparta na jednej głowicy sprężającej. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy z bardzo wysoką wydajnością (500l/min), tankujący jednocześnie 4 butle, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 4 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Zapewnia to kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest 4,5 litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Kompresor, napędzany silnikiem elektrycznym, tankuje butle do ciśnienia 330bar z szybkością 500l/min. Wydajność 500l/min Wyjścia 4x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 125 kg Wersja OPEN (stacjonarna) Ciśnienie nabijania: 225 bar lub 330 bar lub 425 bar Waga: 363 kg (Open), 420 kg (Silent) Wymiary: 217x108x1,24 Poziom hałasu: 75 dB Dostępne kolory: niebieski Ilość stopni sprężania: 4 Norma czystości powietrza: CGA E, NFPA 1500 (G-7.1) |
| Kompresor MCH32/ET COMPACT | MCH32 ET COMPACT to sprężarka mieszcząca w jednej obudowie dwie głowice sprężające modelu MCH16. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy z bardzo wysoką wydajnością (sumarycznie 530l/min), tankujący jednocześnie 4 butle, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowice posiadają po 3 stopnie sprężania, wyposażone są w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Na trzecim tłoku jest aż 5 hartowanych pierścieni! Co zapewnia kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest 4 litrami oleju (2x2l), chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 330bar z szybkością 530l/min. Wydajność 530l/min Wyjścia 4x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 300 kg Wersja wyciszona (stacjonarna) |
| Kompresor MCH36 OPEN | MCH36 OPEN to potężna sprężarka oparta na jednej głowicy sprężającej. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy z bardzo wysoką wydajnością (600l/min), tankujący jednocześnie 4 butle, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 4 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Zapewnia to kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest 4,5 litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Kompresor, napędzany silnikiem elektrycznym, tankuje butle do ciśnienia 330bar z szybkością 600l/min. Wydajność 600l/min Wyjścia 4x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 125 kg Wersja OPEN (stacjonarna) Ciśnienie nabijania: 225 bar lub 330 bar lub 425 bar Waga: 363 kg (Open), 420 kg (Silent) Wymiary: 217x108x1,24 Poziom hałasu: 75 dB Dostępne kolory: niebieski Ilość stopni sprężania: 4 Norma czystości powietrza: CGA E, NFPA 1500 (G-7.1) |
| Kompresor MCH36 SILENT | MCH36 SILENT to potężna sprężarka oparta na jednej głowicy sprężającej. To niezawodny kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy z bardzo wysoką wydajnością (600l/min), tankujący jednocześnie 4 butle, przy zachowaniu najwyższej z możliwych jakości powietrza. Głowica posiada 4 stopnie sprężania, wyposażone w tłoki, wykonane z anodowanej i hartowanej stali. Zapewnia to kilkutysięczną godzino pracę bez przeglądu serwisowego! Ponadto cały układ dla niezawodnej pracy smarowany jest 4,5 litrami oleju, chłodzony specjalnej konstrukcji i długości systemem rur chłodzących oraz poprzez wiatrak o unikatowej konstrukcji. Poza niezawodnością sprężarka ta cechuje się łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim konkurencyjną ceną!!! Kompresor, napędzany silnikiem elektrycznym, tankuje butle do ciśnienia 330bar z szybkością 600l/min. Wydajność 600l/min Wyjścia 4x300bar Automatyczny wył, ciśnienia Automatyczny system odwadniania Licznik motogodzin Waga 125 kg Wersja SILENT (stacjonarna) |
| Kompresor MCH6 SILENT | MCH6 SILENT jest to najbardziej popularna sprężarka w Europie, również w Polsce, wśród Straży Pożarnej i nurków indywidualnych jak i w centrach nurkowych. Charakteryzuje się niezawodnością, łatwością obsługi, ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim najlepszą ceną na rynku!!! MCH6 SILENT charakteryzuje się niezawodnością, łatwością obsługi, ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim najlepszą ceną na rynku!!! Zabudowa wyciszona Silent, z której dobiega tylko lekki szmer pracy sprężarki. System napełniania sprężarki został wyposażony w filtr powietrza, skraplacz, filtr żelowo węglowy, dlatego powietrze jest suche i wręcz destylowane- wolne od wszelkich zapachów i zanieczyszczeń. Stąd MCH6 spełnia surowe normy czystości powietrza obowiązujące w Unii Europejskiej. Ponadto ciśnienie pracy sprężarki zabezpieczone jest zaworem bezpieczeństwa, o wielokrotnym użyciu. Możesz ją rozbudować o automatyczny spust kondensatu jaki i o auto stop, który wyłączy sprężarkę po nabiciu butli. Dla koneserów oferujemy sprężarkę w obudowie ze stali nierdzewnej INOX. DANE TECHNICZNE Wydajność: 80 l/min – 4,8 m3/h] Czas napełniania butli 6l/300 bar 22 minuty Ciśnienie robocze: 300 bar Napęd: Silnik elektryczny, jednofazowy Moc: 2,2 Kw Maksymalny pobór mocy: 14A (230V-50) Wymiary: Wysokość 75 cm, szerokość 65 cm, głębokość 40 cm Waga sprężarki: 45,5 kg Poziom hałasu: 66 dB ISO 3746 Ilość stopni i cylindrów: 4 Pojemność oleju: 300 cc (0,3l) Smarowanie: Coltri Oil CE 750 Obudowa: stalowa, pokryta farbą proszkową Separator wilgoci/oleju: po pierwszym stopniu System filtrowania: 1 hyperfiltr z węglem aktywnym i sitem molekularnym Zawór bezpieczeństwa: umieszczony na obudowie separatora Przewody chłodzące międzystopniowe i końcowy: ze stali nierdzewnej Filtr wstępny: papier 2 mikrony – poliester 25 mikronów Powietrze zdatne do oddychania: EN 12021 CGA E Moc generatora z zapłonem (bez ciśnienia): 4 KVA Automatyczny spust kondensatu |
| MCH 6/SH | Wydajność 100l/min 1x200 lub 1x300bar Silnik spalinowy HondaWaba 39 kg Wydajność 100l/min 1x200 lub 1x300bar Silnik spalinowy Honda Waba 39 kg |
| MCH16/SH Compact | Wydajność 100l/min 1x200 lub 1x300bar Silnik spalinowy Honda Waga 59 kg Wydajność 100l/min 1x200 lub 1x300bar Silnik spalinowy Honda Waga 59 kg |
| MCH6/ET | Wydajność: 80l/min lub 100l/min (w zależności od silnika) Czas nabijania butli (od 0 do 200bar): przy wydajności 80l/min: 10l butla- 25minut, 15l butla- 37minut, przy wydajności 100l/min: 10l butla- 20minut, 15l butla- 30minut Ciśnienie nabijania: 225 bar lub 300 bar Waga: od 37kg do 57kg (w zależności od rodzaju silnika i obudowy) Wymiary: od 36x65x35 cm do 36x75x35 (w zależności od rodzaju obudowy i silnika) Poziom hałasu: od 81.7 dB do 87 dB (w zależności od rodzaju obudowy i silnika) Dostępne kolory: w zależności od typu obudowy- niebieska, czerwona, czarna, INOX Ilość stopni sprężania: 4 Norma czystości powietrza: CGA E, NFPA 1500 (G-7.1) Zasilanie 230 VAC |
| MCH6/ET Compact | Wydajność ET 100l/min 1x200 lub 1x300bar ET silnik trójfazowy Waga 58 kg Opcja 1x200 i1x300bar Wydajność ET 100l/min 1x200 lub 1x300bar ET silnik trójfazowy Waga 58 kg Opcja 1x200 i1x300bar 980,00zł |