Kurki manometryczne fig.525

Kurki manometryczne wykonujemy standardowo
 z gwintami obustronnie wewnętrznymi:
- G1/2" / M20x1,5 lub
- G1/2" / G1/2"
Możliwe jest rówież wykonanie innych gwintów 
niż ww.
Na korpusie znajduje się oznaczenie rozmiaru 
gwintów natomiast na trzpieniu zaznaczone jest 
ustawienie stożka w trzech możliwych 
pozycjach:
- przepływ otwarty
- przepływ zamknięty
- przepływ zamknięty z odciążeniem manometru 
(spust ciśnienia)

Korpus kurka produkowany jest z mosiądzu gat. MO59 - pręt 6kt 24. Trzpień kurka (stożek) wykonujemy z mosiądzu MO58.
Ciśnienie pracy wynosi 1,6 MPa natomiast ciśnienie próby: 2,5 MPa.

Kurki manometryczne fig.525 P-a

Kurki manometryczne typ P-a wykonujemy 
standardowo z gwintami obustronnie 
zewnętrznymi:
- M20x1,5prawy / M20x1,5lewy
Możliwe jest rówież wykonanie innych gwintów 
niż ww. np. G1/2".
Kurek oferujemy w komplecie z nakrętką 
rzymską oraz nakładką zabezpieczającą gwint.
Na trzpieniu zaznaczone jest ustawienie stożka w 
trzech możliwych pozycjach:
- przepływ otwarty
- przepływ zamknięty
- przepływ zamknięty z odciążeniem manometru 
(spust ciśnienia)

Korpus kurka produkowany jest z mosiądzu gat. MO59 - pręt 6kt 24. Trzpień kurka (stożek) wykonujemy z mosiądzu MO58.
Ciśnienie pracy wynosi 1,6 MPa natomiast ciśnienie próby: 2,5 MPa.

Kurki manometryczne fig.528

Kurki manometryczne fig.528 to kurki 
trójdrogowe, z dwoma kanałami wylotowymi i 
jednym kanałem wlotowym.
Standardowo produkujemy je z gwintami 
zewnętrznymi M20x1,5. Opcjonalnie możliwe 
jest wykonanie z gwintami G1/2".
Kurek oferujemy w komplecie z rzymską 
nakrętka oraz specjalnymi nakładkami
zabezpieczającymi gwinty.
Na trzpieniu zaznaczone jest 
ustawienie stożka w trzech możliwych 
pozycjach:
- przepływ otwarty na dwa kanały wylotowe
- przepływ otwarty na jeden kanał wylotowy
- przepływ zamknięty

Korpus kurka produkowany jest z mosiądzu gat. MO59. Trzpień kurka (stożek) wykonujemy z mosiądzu MO58.
Ciśnienie pracy wynosi 1,6 MPa natomiast ciśnienie próby: 2,5 MPa.