Mieszacze Minimix G 1/2'' - G2''

Dane techniczne: Korpus: Grzyb, pokrywa: Zakres średnic: Ciśnienie nominalne: Medium: Temperatura medium: Zakres obrotu grzyba: Uszczelnienie: Charakterystyka: Nieszczelność: Siłownik współpracujący ½” – 1 ¼”: Siłownik współpracujący 1½” – 2”: mosiądz Ms58 mosiądz Ms58 GW ½” – GW 2” PN 10 woda lub woda-glikol 2 – 110 ºC 90º 2 x O-ring EPDM stałoprocentowa 1% SM 4 – 6 Nm SM 4 – 10 Nm Opis ogólny i zastosowanie: Kompaktowe zawory mieszające 3- i 4- drogowe Minimix przeznaczone są dla małych i średnich układów centralnego ogrzewania. Mogą być sterowane ręcznie za pomocą rączki lub trójstawnym siłownikiem elektrycznym WITA SM 4 tworząc kompaktowy zespół. Korpus, grzyb, pokrywa zamykające i wałek mieszacza wykonane są z wysokowartościowego mosiądzu. Specjalnie profilowane otwory wlotowe zapewniają otrzymanie liniowej charakterystyki temperaturowej. Wałek zaworu posiada podwójne uszczelnienie. Mieszacz 3-drogowy jest mieszaczem o przepływie prostym. Przyłącze powrotne można ustawić z lewej lub prawej strony, o ustawieniu decyduje nacięcie na wałku grzyba obrotowego. Zasady przestawienia pokazane są w instrukcji montażu dołączonej do każdego zaworu. Fabrycznie zawór dostarczany jest z przyłączem powrotnym z lewej strony. Budowa zaworu mieszającego Minimix: Schemat wymiarowy ½'' - 1 ¼: Schemat wymiarowy 1½'' - 2'': Charakterystyka przepływu: Zawór Minimix z siłownikiem SM4: Nr art. Artykuł Opis techniczny MIESZACZE 3-drogowe gwintowane - mosiężne GW - gwint wewnętrzny, GZ - gwint zewnętrzny 007000 Minimix MI 3 x 1/2" GW 1/2", Kvs - 4 007010 Minimix MI 3 x 3/4" GW 3/4", Kvs - 6,3 007020 Minimix MI 3 x 1" GW 1" + GZ 1 1/2", Kvs - 10 007030 Minimix MI 3 x 1 1/4" GW 1 1/4", Kvs - 15 007040 Minimix MI 3 x 1 1/2" GW 1 1/2", Kvs - 25 007050 Minimix MI 3 x 2" GW 2", Kvs - 40 MIESZACZE 4-drogowe gwintowane - mosiężne GW - gwint wewnętrzny, GZ - gwint zewnętrzny 007005 Minimix MI 4x1/2" GW 1/2", Kvs - 4 007015 Minimix MI 4 x 3/4" GW 3/4", Kvs - 6,3 007025 Minimix MI 4 x 1" GW 1" + GZ 1 1/2", Kvs - 10 007035 Minimix MI 4 x 1 1/4" GW 1 1/4", Kvs - 15 007045 Minimix MI 4 x 1 1/2" GW 1 1/2", Kvs - 25 007055 Minimix MI 4 x 2" GW 2", Kvs - 40