Element zbudowany na bazie dyszy Venturi`ego, służy do rozpylania mediów płynnych.

1 = Przyłącze powietrza
2 = Przyłącze rozpylanego medium

Wykres zdolności rozpylania zaworu (Q) w zależności od ciśnienia (P)

## Dane techniczne

- Przyłącze: M5

- Temperatura pracy: max +60°C

- Ciśnienie zasilania: 3 ... 8 bar

- Lepkość medium rozpylanego: 3°E ... 5°E

- Medium robocze: Powietrze filtrowane 50ľ naolejone , lub nienaolejone

Materiały

- Korpus: aluminium 11S anodowane

- Uszczelnienia: NBR

- Sprężyna: stal nierdzewna INOX

- Elementy wewnętrzne: mosiądz OT58