PME - Diaphragm Adjustable Pressure Switches

TECHNICAL DATA

| Switch rating | 0,5(0,2)A / 48 Vac-dc |
| --- | --- |
| Electrical connection | 6,3x0,8 |
| Adjusting range | 0.2…2 bar; 2...10 bar; 10...20 bar; 20...50 bar |
| Max static pressure | 80 bar or 300 bar (according to the possible Zakres ciśnienia) |
| Hysteresis | Fixed |
| Temperatura pracy | -5°C ... +60°C |
| Contact (without pressure) | N.O. or N.C. |
| Body material | Brass (standard) – Tropicalized Steel (standard) |
| Diaphragm | NBR (standard) – FKM - Silicone |
| Threads | Taper: G1/8” – G1/4” |
| Protection | IP00 (terminals) IP54 (with CAP1 and CAP10) |
| Mechanical life | 106 operations |
| Size | Body 24 AF Max height 50 mm |
| Certifications and Approvals | - - |
| Options | Set-point adjustment rising Set-point adjustment falling |

PROTECTION CAPS

| CAP1 Protection: IP54 Material: NBR - FKM - EPDM | CAP10 Protection: IP54 Material: NBR |
| --- | --- |