Termometry TBR-63, TBR-100, TBR-160

Termometry bimetaliczne ogólnego przeznaczenia, do pomiaru i kontroli temperatury cieczy, par i gazów w urządzeniach grzewczych,
 wymiennikach ciepła, kotłach parowych itp.

Średnica obudowy:
63, 100, 160 mm
Zakres pomiarowy:
równy zakresowi wskazań
Klasa dokładności:
klasa 2 
Stopień ochrony obudowy:
- standard: IP 41

- opcja: IP 65
Wytrzymałość tulei osłonowej

na ciśnienie: 1 MPa

BUDOWA
Pokrywa:
stal nierdzewna H17
Oprawa:
- standard: blacha stalowa malowana 
- opcja: stal kwasoodporna
Szyba:
szkło okienne
Podzielnia:
aluminium, kolor biały z czarnym nadrukiem
Czujnik:
- standard: mosiądz
- opcja: stal kwasoodporna
Tuleja osłonowa:
- standard: mosiądz
- opcja: stal kwasoodporna

Termometry bimetaliczne do klimatyzacji

Termometry bimetaliczne do pomiaru i kontroli temperatury w kanałach wentylacyjnych/klimatyzacji.

Średnica obudowy:
63, 100 mm
Zakres pomiarowy:
równy zakresowi wskazań
Klasa dokładności:
klasa 2 
Stopień ochrony obudowy:
- standard: IP 41

- opcja: IP 65

BUDOWA
Pokrywa:
stal nierdzewna H17
Oprawa:
- standard: blacha ocynkowana
- opcja: stal kwasoodporna
Szyba:
szkło okienne
Podzielnia:
aluminium, kolor biały z czarnym nadrukiem
Czujnik:
- standard: mosiądz
- opcja: stal kwasoodporna
Przyłącze:
- standard: mosiądz
- opcja: stal kwasoodporna

| Zakres temperatury w st. C | Podziałka |
| --- | --- |
| -30...+50 -20...+60 0...60 | co 1 st. |
| wg zamówienia klienta |

Termometry opaskowe (przylgowe)

Średnica obudowy:                                              
63 mm
Zakres pomiarowy:
0...120 st. C

-30...+30, -20...+60, 0...150 st. C           
Stopień ochrony obudowy:
IP 41

BUDOWA
Pokrywa:
stal nierdzewna H17
Oprawa:
wariant I: stal nierdzewna H17
wariant II: blacha ocynkowana
Szyba:
szkło okienne
Podzielnia:
aluminium, kolor biały z czarnym
 lub kolorowym nadrukiem

I wariant

Sprężyna mocująca:
drut ocynkowany

II wariant

Obejma mocująca :
brąz

Oznaczanie termometrów

W celu złożenia zamówienia/zapytania proszę podać:

- wariant I

oznaczenie: TB-63/120/O

- wariant II

oznaczenie: TB-63/120/T

Termometry opaskowe służą do pomiaru temperatury medium znajdującego się wewnątrz przewodu rurowego, na którym zamocowany jest dany termometr.

Mocowanie termometru odbywa się bez konieczności wykonywania jakichkolwiek otworów w przewodzie rurowym.

Termometr przylega do rury dzięki sprężynie lub obejmie (w zależności od zastosowanego wariantu).

Wariant I

Mocowanie za pomocą sprężyny-dla przewodu rurowego o średnicy do 30 mm.

Wariant II

Mocowanie za pomocą obejmy-dla przewodu rurowego o średnicy 50-60 mm.

Dół formularza

Termometry kwasoodporne

Termometry bimetaliczne w wykonaniu z materiałów kwasoodpornych z przyłączem tylnym lub radialnym.

Średnica obudowy:
40, 63, 100, 160 mm
Zakres pomiarowy: równy zakresowi wskazań
Klasa dokładności:
- standard: klasa 2
- opcja: klasa 1
Stopień ochrony obudowy:
- standard: IP 41

- opcja: IP 65
Wytrzymałość tulei osłonowej

na ciśnienie: 10 MPa

BUDOWA
Pokrywa:
stal kwasoodporna OH18N9 (1.4301)
Oprawa:
stal kwasoodporna OH18N9 (1.4301)
Szyba:
szkło okienne
Podzielnia:
aluminium, kolor biały z czarnym
 lub kolorowym nadrukiem
Czujnik:
stal kwasoodporna 1H18N9 (1.4310)
Tuleja osłonowa:
stal kwasoodporna 1H18N9 (1.4310)

Termometry do domowego zastosowania

Termometr uniwersalny.

Termometr ten może być użyty zarówno jako termometr zaokienny,

jak i lodówkowy (do zamrażarki).

Dzięki umieszczeniu po obu stronach taśmy przylepnej, można go zamocować na powierzchni znajdującej się z tyłu termometru (np. na ścianie), ale również z przodu termometru (np. szyba okienna).

W przypadku, gdy przedni przylepiec nie jest potrzebny, w to miejsce wklejamy niebieski krążek maskujący, który dobrze komponuje się z podzielnią termometru.

Termometr wykonany jest z blachy aluminiowej koloru białego.

Dostępne są dwie wersje tarczy termometru.

Istnieje możliwość umieszczenia Państwa logo na podzielni.

Średnica tarczy: 63 mm.

Zakres temperatury: -40...+50 st. C

Szyba: tworzywo

Oznaczenie termometru: TB-63/(-40...+50)/L

Termometr do zamrażarek.

Termometr przeznaczony jest przede wszystkim do zamrażarek sklepowych (lad chłodniczych).

Proponujemy trzy sposoby umieszczenia termometru w zamrażarce:

- jako swobodnie leżący

- zamocowany za pomocą przylepca

- mocowany do koszyka w zamrażarce za pomocą śrubki

Termometr wykonany jest z blachy kwasoodpornej.

Istnieje możliwość umieszczenia Państwa logo na podzielni.

Średnica tarczy: 63 mm.

Zakres temperatury: -30...+30 st. C

Szyba: szkło okienne

Oznaczenie termometru: TB-63/(-30...+30)/Z

Termometr do pomiaru temperatury potraw.

Termometr służy do kontroli temperatury wewnątrz potrawy.

Z tyłu termometru znajduje się czujnik, który kończy się zaostrzonym grotem. Umożliwia to łatwe wbicie termometru w potrawę

Wyposażony jest również w "rączkę" dzięki której, użytkowanie jest wygodne i bezpieczne.

Termometr wykonany jest ze stali kwasoodpornej.

Istnieje możliwość umieszczenia Państwa logo na podzielni.

Średnica obudowy: 40 mm.

Szyba: szkło okienne

Wersja 1

Zakres temperatury: 0...120 st. C

Oznaczenie termometru: TM-40/120

Wersja 2 (z czujnikiem do pieczenia)

Zakres temperatury: 0...300 st. C

Oznaczenie termometru: TM-40/300

Termometr do piekarnika.

Termometr służy do kontroli temperatury wewnątrz piekarnika.

Z tyłu do termometru przymocowana jest specjalna stopka, która umożliwia zarówno jego postawienie, jak i powieszenie w środku piekarnika.

Termometr i stopka wykonane są z blachy kwasoodpornej.

Istnieje możliwość umieszczenia Państwa logo na podzielni.

Średnica tarczy: 63 mm.

Zakres temperatury: 0...300 st. C

Szyba: szkło okienne

Oznaczenie termometru: TB-63/300/P

Dół formularza

Początek formularza

# Text boxes

| Zakres temperatury w st. C | Podziałka |
| --- | --- |
| -50...+50 -30...+50 -20...+60 0...60 | co 1 st. |
| 0...100 0...120 0...150 0...160 | co 2 st. |
| 0...200 0...250 0...300 | co 5 st. |
| 0...400 0...500 | co 10 st. |
| wg zamówienia klienta Oznaczanie termometrów W celu złożenia zamówienia/zapytania proszę podać następujące dane: - średnica obudowy, np.: TBR-63 (dla D=63 mm) - zakres temperatury - długość zanurzeniowa, np.: R50 (dł. 50 mm - termometr z tuleją osłonową) L50 (dł. 50 mm - termometr bez tulei osłonowej) RL50 (dł. 50 mm - termometr bez tulei osłonowej, gwint na stałe z czujnikiem) - wielkość gwintu, np.: M20x1,5 (dla gwintu G1/2" nie jest wymagane jego podawanie, jest on wartością domyślną) - inne uwagi (k.o. - dla wykonania kwasoodpornego, hermetyczny - dla wykonania szczelnego termometru, itp.) Przykładowe oznaczenie: TBR-63/120/R50 |

| Zakres temperatury w st. C | Podziałka |
| --- | --- |
| -50...+50 -30...+50 -20...+60 0...60 | co 1 st. |
| 0...100 0...120 0...150 0...160 | co 2 st. |
| 0...200 0...250 0...300 | co 5 st. |
| 0...400 0...500 | co 10 st. |
| wg zamówienia klienta Oznaczanie termometrów W celu złożenia zamówienia/zapytania proszę podać następujące dane: - średnica obudowy, np.: TB-63 (dla D=63 mm) - zakres temperatury - długość zanurzeniowa, np.: R50 (dł. 50 mm - termometr z tuleją osłonową) L50 (dł. 50 mm - termometr bez tulei osłonowej) RL50 (dł. 50 mm - termometr bez tulei osłonowej, gwint na stałe z czujnikiem) - wielkość gwintu, np.: M20x1,5 (dla gwintu G1/2" nie jest wymagane jego podawanie, jest on wartością domyślną) - inne uwagi (k.o. - dla wykonania kwasoodpornego, hermetyczny - dla wykonania szczelnego termometru, itp.) Przykładowe oznaczenie: TB-63/120/R50 k.o. |