RainSensor - czujnik deszczu

#### Seria RainSensor™ – czujnik deszczu

Do ogrodów przydomowych i obiektów komercyjnych. Bezprzewodowy wyłącznik RainSensor automatycznie wyłącza nawadnianie gdy pada deszcz. W połączeniu z funkcjami oszczędzania wody dostępnymi w sterownikach Toro, wyłącznik RainSensor sprawił, że zarządzanie gospodarką wodną stało się bardziej profesjonalne. W zmiennych klimatach modele wyłącznika RainSensor są wyposażone w czujniki nie tylko deszczu, lecz także niskich temperatur.
Dostępny jest również tradycyjny model przewodowy.

##### Specyfikacje (model bezprzewodowy)

Temperatura pracy: – 8,9°C do 48,9°C
Materiał obudowy: polimer odporny na działanie pogody i promieniowania UV
Certyfikaty FCC, IC, ACA, UL, CUL, CE i C-Tick

##### Nadajnik

Zasięg: do 152 m
Czujnik: bezobsługowe dyski higroskopijne; regulowana wysokość opadu w zakresie 3-20 mm (1/8” do ¾”)
Źródło zasilania: 2 litowe baterie monetowe 
– wymienne (CR2034- 3V)

##### Odbiornik

Fabrycznie ustawiony w położeniu Normalnie
Zamknięty (N.C.); możliwość ustawienia Normalnie
Otwarty (N.O.), 3A przy 24 V AC (funkcja pozwala na
podłączenie do różnych typów sterowników)
Zasilanie: 22 – 28 V-AC/V DC, 100 mA