Prowadnik kabla typ 0650

| ZASTOSOWANIE: Prowadnik kabla typu 0650 jest samonośnym prowadnikiem o konstrukcji stalowej, służącym do zabezpieczania przewodów energetycznych lub innych medialnych przed przetarciem, zerwaniem lub innym uszkodzeniem podczas pracy na ruchomych elementach maszyn lub urządzeń. BUDOWA I WYPOSAŻENIE: Prowadnik składa się z łańcucha stalowego i jarzm aluminiowych, w których umieszcza się przewody, dzięki czemu przemieszczają się one w dozwolonym promieniu zakrzywienia oraz oddalone są od siebie o stałą odległość. |  |
| --- | --- |
| Mocowany jest przy pomocy ośmiu śrub M6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Podziałka tg [mm] 65 Promień zakrzywienia KR [mm] 75; 90; 115; 125; 145 Szerokość prowadnika BK min. [mm] 70 Szerokość prowadnika BK max. [mm] 350 Max. otwór w jarzmie D [mm] 30 Obliczanie BK [mm] ΣD + Σc + 35 Wysokość łańcucha hg [mm] 44 Min. odległość między krawędziami otworów C [mm] 4 SPOSÓB ZAMAWIANIA: Przy zamawianiu należy określić typ prowadnika, długość Lk, promień zakrzywienia KR, szerokość BK, typ jarzma (dzielone lub niedzielone), ilość, kształt i rozmieszczenie otworów. Np. Prowadnik 0650; Lk-1560; KR-115; BK-250; jarzmo dzielone wg załączonego szkicu. Istnieje możliwość wykonania prowadnika w wersji krytej na specjalne zamówienie |

Prowadnik kabla typ 0950

| ZASTOSOWANIE: Prowadnik kabla typu 0950 jest samonośnym prowadnikiem o konstrukcji stalowej, służącym do zabezpieczania przewodów energetycznych lub innych medialnych przed przetarciem, zerwaniem lub innym uszkodzeniem podczas pracy na ruchomych elementach maszyn lub urządzeń. BUDOWA I WYPOSAŻENIE: Prowadnik składa się z łańcucha stalowego i jarzm aluminiowych, w których umieszcza się przewody, dzięki czemu przemieszczają się one w dozwolonym promieniu zakrzywienia oraz oddalone są od siebie o stałą odległość. |  |
| --- | --- |
| Mocowany jest przy pomocy ośmiu śrub M8. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Podziałka tg [mm] 95 Promień zakrzywienia KR [mm] 145; 200; 250; 300 Szerokość prowadnika BK min. [mm] 120 Szerokość prowadnika BK max. [mm] 500 Max. otwór w jarzmie D [mm] 54 Obliczanie BK [mm] ΣD + Σc + 43 Wysokość łańcucha hg [mm] 68 Min. odległość między krawędziami otworów C [mm] 4 SPOSÓB ZAMAWIANIA: Przy zamawianiu należy określić typ prowadnika, długość Lk, promień zakrzywienia KR, szerokość BK, typ jarzma (dzielone lub nie dzielone), ilość, kształt i rozmieszczenie otworów. Np. Prowadnik 0950; Lk-3800; KR-200; BK-250; jarzmo dzielone wg załączonego szkicu. UWAGA! Prowadniki o wysokości jarzma powyżej 50mm wykonujemy tylko z jarzmem dzielonym! Istnieje możliwość wykonania prowadnika w wersji krytej na specjalne zamówienie |

Prowadnik kabla typ 1250

| ZASTOSOWANIE: Prowadnik kabla typu 1250 jest samonośnym prowadnikiem o konstrukcji stalowej, służącym do zabezpieczania przewodów energetycznych lub innych medialnych przed przetarciem, zerwaniem lub innym uszkodzeniem podczas pracy na ruchomych elementach maszyn lub urządzeń. BUDOWA I WYPOSAŻENIE: Prowadnik składa się z łańcucha stalowego i jarzm aluminiowych, w których umieszcza się przewody, dzięki czemu przemieszczają się one w dozwolonym promieniu zakrzywienia oraz oddalone są od siebie o stałą odległość. |  |
| --- | --- |
| Mocowany jest przy pomocy ośmiu śrub M10. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Podziałka tg [mm] 125 Promień zakrzywienia KR [mm] 145; 200; 250; 300; 350 Szerokość prowadnika BK min. [mm] 120 Szerokość prowadnika BK max. [mm] 600 Max. otwór w jarzmie D [mm] 75 Obliczanie BK [mm] ΣD + Σc + 48 Wysokość łańcucha hg [mm] 94 Min. odległość między krawędziami otworów C [mm] 4 SPOSÓB ZAMAWIANIA: Przy zamawianiu należy określić typ prowadnika, długość Lk, promień zakrzywienia KR, szerokość BK, typ jarzma (dzielone lub nie dzielone), ilość, kształt i rozmieszczenie otworów. Np. Prowadnik 1250; Lk-7250; KR-300; BK-400; jarzmo dzielone wg załączonego szkicu. UWAGA! Prowadniki o wysokości jarzma powyżej 50mm wykonujemy tylko z jarzmem dzielonym! |